Состав и периодичность выполнения работ по содержанию жилья.

Комплекс работ по содержанию жилья выполняется с целью недопущения аварийных ситуаций и обеспечения надлежащих условий проживания. В зависимости от технических особенностей, состояния жилого дома для обеспечения надлежащих условий проживания.

Цель осмотров и обходов – выявление неисправностей конструктивных элементов, инженерных систем и оборудования здания и организация их устранения, а также накопление информации для определения объемов и планирования текущего и капитального ремонта.

Плановые осмотры жилья зданий проводятся:

-общие, в ходе которых проводится осмотр здания в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство;

-частичные осмотры предусматривают осмотр отдельных элементов здания или помещений.

Общие осмотры проводятся два раза в год: весной и осенью ( до начала отопительного сезона).

Частичные осмотры элементов и помещений зданий проводятся при поступлении информации.

А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов:

1. Устранение незначительных неисправностей и протечек в системах водопровода холодной воды и системы канализации, относящихся к общему имуществу.

2. Устранение незначительных неисправностей электропроводки и электротехнических устройств, относящихся к общему имуществу, обжатие клемных соединений, устранение пыли и загрязнений в электроарматуре.

3. Проверка целостности оболочки электрокабеля

Б. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весеннее-летний период

1. Проверка крепления покраска, мелкий ремонт оборудования

2. Ремонт просевших отмосток.

3. Ремонт ограждений

В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период

1. Замена разбитых стекол в окнах помещений относящихся к общему имуществу.

2. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.

3. Укрепление и мелкий ремонт парапетных ограждений .

4. Проверка исправности слуховых окон и жалюзи.

5. Ремонт и прочистка вентиляционных каналов.

6. Мелкий ремонт и укрепление входных дверей и дверей помещений, относящихся к общему имуществу.

7. Проверка (закрытие) состояния продухов в цоколях зданий.

Г.Прочие работы.

1. Покраска и мелкий ремонт скамеек.

2. Восстановление закрытий подвальных и чердачных помещений.

3. Очистка, при необходимости, с крыш снега и наледей.

4. Очистка крыш, ливнестоков от мусора, грязи , листьев .

5. Выполнение заявок населения в счет платы за содержание зданий.

6. Устранение аварий в жилых зданиях и эл. сетях придомового ( дворового ) освещения.

7. Установка необходимых ограждений.

8. Иные работы.

В жилых и подсобных помещениях квартир, работы выполняются нанимателями, арендаторами,

собственниками жилых помещений.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПЛАНОВЫХ ОСМОТРОВ

| №№ п/п | Элементы и помещения здания | Периодичность осмотров в течение года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий | Частичный |  |
| 1 | Крыши | 2 | - | При проведении общих осмотров |
| 2 | Деревянные конструкции и столярные изделия | 2 | - |  |
| 3 | Каменные конструкции, в т.ч.железобетонные | 2 | - |  |
| 4 | Металлические конструкции | 2 | - |  |
| 5 | Наружная и внутренняя отделка фасадов | 2 |  |  |
| 6 | Кабельные и воздушные линии сетей наружного освещения | 1 |  | 2 раза в год |
| 7 | Внутридомовые сети и этажные электрощитки | 1 |  | Электрощитки на квартиры |
| 8 | Электросети в подвалах, подпольях и на чердаках | 1 |  | По графику |
| 9 | Дворовое освещение | По мере необходимости |  |
| 10 | Вводные распределительные устройства ( ВРУ) | 1 |  | По графику управляющей организации |
| 11 | Электрические светильники | - | - | По мере необходимости |
| 12 | Осмотр систем холодного водоснабжения, проложенных в подвальных помещениях | 1 раз в 2 месяца | По мере необходимости | В соответствии с планом-графиком |
| 13 | Осмотр водомерных узлов |  |  |  |
| 14 | Осмотр систем водоотведения в подвальных помещениях |  |  |  |
| 15 | Осмотр канализационных выпусков в канализационные колодцы |  |  |  |

Состав и периодичность работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома, предельные сроки устранения неисправностей

| № пункта | Перечень работ | Периодичность | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подвалы |
| 1.1 | Очистка подвалов от мусора | По мере необходимости но Не реже 1 раза в год | В соответствии с планом – графиком |
| 1.2 | Устранение причин подтопления подвального помещения | По мере необходимости | В соответствии с видом работ |
| 1.3 | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств | По мере необходимости | 7 суток |
| 1.4 | Дератизация подвальных помещений | По мере необходимости | В течение месяца |
| 1.5 | Дезинсекция подвальных помещений | По мере необходимости | В течение месяца |
| 2 | Фасады |  |  |
| 2.1 | Смена электролампочек в фасадных светильниках наружного освещения | По мере необходимости | 5 суток |
| 2.2 | Очистка фасадов от наклеенных несанкционированных объявлений | По мере необходимости | 5 суток |
| 2.3 | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | Постоянно | 5 суток |
| 3 | Кровли и чердачные помещения |  |  |
| 3.1 | Очистка чердачных помещений от посторонних предметов и мусора | 1 раз в год | В соответствии с планом-графиком |
| 3.2 | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств | По мере необходимости | 7 суток |
| 3.3 | Проверка неисправностей канализационных вытяжек | 2 раза в год | В соответствии с планом- графиком |
| 3.4 | Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах | 1 раз в год | В соответствии с планом- графиком |
| 3.5 | Удаление с крыш снега и наледи | По мере необходимости | В течение рабочего дня (с немедленным ограждением опасной зоны) |
| 3.6 | Очистка кровли от мусора, грязи, листьев и посторонних предметов. | 2 раза в год | В соответствии с планом- графиком |
| 3.7 | Прочистка и устранение засора водостоков | По мере необходимости | 1 сутки |
| 3.8 | Устранение неплотности в вентканалах | По мере необходимости | 1 сутки |
| 4 | Внутридомовые сети теплоснабжения |
| 4.1 | Детальный осмотр разводящих трубопроводов | По мере необходимости |  |
| 4.2 | Детальный осмотр наиболее ответственных элементов системы (запорной арматуры, контрольно – измерительных приборов и автоматических устройств ) | 1 раз в месяц | В соответствии с планом- графиком |
| 4.3 | Удаление воздуха из системы отопления | По мере необходимости ,но Не реже 1 раза в год | В начале отопительного периода |
| 4.4 | Промывка грязевиков | По мере необходимости ,в зависимости от степени загрязнения |
| 5 | Сети горячего и холодного водоснабжения и водоотведения |
| 5.1 | Проверка основных задвижек и вентилей, предназначенных для отключения и регулирования систем холодного водоснабжения | 1раза в месяц | В соответствии с планом- графиком |
| 5.2 | Укрепление трубопроводов водоснабжения и канализации | По мере необходимости | 5 суток |
| 5.3 | Устранение незначительных неисправностей в системе холодного водоснабжения в т.ч.: | По мере необходимости | 1 сутки |
|  | -Разборка и прочистка вентилей | По мере необходимости | 1 сутки |
|  | -Набивка сальников в вентилях, кранах и задвижках | По мере необходимости | 1 сутки |
|  | -Уплотнение резьбовых соединений | По мере необходимости | 1 сутки |
| 5.4 | Прочистка канализационных лежаков и выпусков канализации до системы дворовой канализации | По мере необходимости | 1 сутки |
| 5.5 | Устранение засоров трубопроводов водоснабжения и канализации | По мере необходимости | 1 сутки |
| 5.6 | Осуществление контроля за своевременным исполнением заявок на устранение неисправностей водопровода и канализации | регулярно | 1 сутки |
| 6 | Прочие работы |
| 6.1 | Замена ламп в светильниках наружного освещения | По мере необходимости | 1 сутки |
| 6.2 | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | Согласно графику, не реже 1 раза в неделю |
| 6.3 | Уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 1 раз в неделю | В течение рабочего дня |
| 6.4 | Укрепление входных дверей и оконных заполнений | По мере необходимости | В течение рабочего дня |
| 6.5 | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств | По мере необходимости | До 3 суток |
| 6.6 | Мелкий ремонт выключателей | По мере необходимости | До 3 суток |
| 6.7 | Мелкий ремонт электропроводки | По мере необходимости | В течение рабочего дня |

Предельные сроки устранения недостатков содержания общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме.

| №№ п/п | Неисправности конструктивных элементов и оборудования | Предельный срок выполнения ремонта после получения заявки диспетчером |
| --- | --- | --- |
| 1 | Протечки в отдельных местах крыши (кровли) | Не более 14 суток |
| 2 | Течь в трубопроводах, приборах, арматуре, кранах, вентилях, задвижках и запорных устройствах внутридомовых инженерных систем отопления, газоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения | Не более 3 суток |
| 3 | Неисправности, связанные с угрозой аварии внутридомовых сетей отопления, холодного и горячего водоснабжения , водоотведения и их сопряжений (в том числе с фитингами, арматурой и оборудованием) | Немедленно |
| 4 | Повреждение одного из кабелей внутридомовой системы электроснабжения, питающих многоквартирный дом, отключение системы питания многоквартирного дома или силового электрооборудования. | При наличии переключений кабелей на вводе в дом - в течение времени, необходимого для прибытия персонала, для выполнения работ, но не более 2 часов. |
| 5 | Неисправности во вводно-распределительном устройстве внутридомовой системы электроснабжения, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников | Не более 3 часов |
| 6 | Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий внутридомовой системы электроснабжения | Не более 3 часов |
| 7 | Неисправности, связанные с угрозой аварии внутридомовых сетей электроснабжения (в том числе, короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети) | немедленно |